Требования   к проектной документации

Проект на узел учета тепловой энергии оформляется в виде пояснительной записки, с прилагаемыми к ней чертежами.

На титульном листе проекта необходимо указать название проектной организации, данные заказчика, название и адрес объекта энергопотребления.

Пояснительная записка должна содержать:

- Исходные данные для проектирования, в т.ч. величину тепловой нагрузки, расход теплоносителя и т.д.

- Алгоритм расчета тепловой энергии и схему функционирования теплосчетчика.

- Техническое обоснование выбора диаметра условного прохода и диапазона измерения первичных преобразователей расхода теплоносителя;

- Расчет гидравлических потерь на узле учета тепла;

- Требования к монтажу, наладке узла учета тепловой энергии;

- Требования к выполнению изоляционных работ;

- Требования к техническому  обслуживанию;

- Информацию о составе используемых технических средства и систем связи, используемых для снятия архивных данных с теплосчетчика в электронном виде.

К пояснительной записке прилагаются следующие документы:

- Копия лицензии Госэнергонадзора РФ с перечнем разрешенных видов деятельности (для проектной организации);

- Утвержденное заказчиком техническое задание на разработку узла учета тепловой энергии;

- Технические условия энергоснабжающей организации на проектирование узла учета тепловой энергии;

- Копия технических условий на подключение к тепловой сети (для вновь вводимых и реконструируемых объектов недвижимости);

- Копия актов раздела границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности тепловых сетей;

- Ситуационный план с указанием длин и диаметров трубопроводов от границы раздела до пункта учета тепла;

- Копия сертификата Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии РФ.

- Спецификация оборудования.

К пояснительной записке прилагаются следующие чертежи:

- План теплового пункта с привязкой узла учета;

- Принципиальная схема узла учета тепла;

- Функциональная схема узла учета;

- Схема врезки преобразователей температуры, первичных преобразователей расхода теплоносителя;

- Чертеж диффузора-конфузора с указанием конусности и размеров, соответствующих требованиям инструкции по монтажу первичных преобразователей расхода теплоносителя;

- Схема электрическая принципиальная;

- Схема внешних соединений.