Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения

АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания») на 2020 год

Приложение

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «29» октября 2019 г. № 365

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
 АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания»)

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | АО «Кузбассэнерго» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 30 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020 год |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Заместитель директора по развитию Артюх Валерий Михайлович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | E-mail: ArtiukhVM@sibgenco.ru; Тел. (3842) 45-40-54, 8-905-962-18-18 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | ___.10.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Кемерово |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 650000, г. Кемерово пр. Советский, 54 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава города Кемерово - Середюк Илья Владимирович |
| Дата согласования инвестиционной программы | 28.10.2019 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Заместитель Главы г. Кемерово, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства - С.В. Лысенко |

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» 
(филиал «Кемеровская теплосетевая компания») на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окон-чания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинан-сировано к 2020 | в т.ч. по годам | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |
| 1.1.1 | Строительство тепловых сетей | Подключение потребителей Ленинского района г. Кемерово | г. Кемерово, Ленинский район | Мощность | Гкал/час | - | 0,500 | 2020 | 2020 | 3 008,20 | 0,00 | 3 008,20 | 0,00 | 3 008,20 |
|  |  |  |  | Протяженность | м |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство тепловых сетей | Подключение потребителей Центрального района г. Кемерово | г. Кемерово, Центральный район | Мощность | Гкал/час | - | 4,173 | 2020 | 2020 | 22 528,65 | 0,00 | 22 528,65 | 0,00 | 22 528,65 |
|  |  |  |  | Протяженность | м |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Строительство тепловых сетей | Подключение потребителей Заводского района г. Кемерово | г. Кемерово, Заводской район | Мощность | Гкал/час | - | 0,0683 | 2020 | 2020 | 1 452,86 | 0,00 | 1 452,86 | 0,00 | 1 452,86 |
|  |  |  |  | Протяженность | м |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Строительство тепловых сетей | Подключение потребителей Рудничного района г. Кемерово | г. Кемерово, Рудничный район | Мощность | Гкал/час | - | 0,394 | 2020 | 2020 | 8 986,24 | 0,00 | 8 986,24 | 0,00 | 8 986,24 |
|  |  |  |  | Протяженность | м |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |
| Всего по группе 1. | 35 975,95 | 0,00 | 35 975,95 | 0,00 | 35 975,95 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |
| Всего по группе 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |
| Всего по группе 3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |
| Всего по группе 4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |
| Всего по группе 5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | 35 975,95 | 0,00 | 35 975,95 | 0,00 | 35 975,95 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания») на 2020 год

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
|  |  |  | 2020 |  | 2020 |  | 2020 |  | 2020 |  | 2020 |
| 1 | Сети АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская тепловая компания») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 3,38 | 9,75 | 10,32 |

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м3 |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
|  |  |  | 2020 |  | 2020 |
| 1 | Сети АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская тепловая компания») | 998 481,00 | 878 093,63 | 2 530 479,00 | 2 679 530,51 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотренов результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения АО «Кузбассэнерго»  (филиал «Кемеровская теплосетевая компания») на 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |
|  |  |  |  |  | 2020 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя |
| 3 | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,000 | 5,135 | 5,135 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 998 481,00 | 878 093,63 | 878 093,63 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 25,7 | 24,3 | 24,3 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год воды | 2 530 479,00 | 2 679 530,51 | 2 679 530,51 |
|  |  | м3 для пара | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя |

Финансовый план в сфере теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» (филиал «Кемеровская теплосетевая компания») на 2020 год

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |
|  |  | производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение |  | 2020 |
| 1 | Собственные средства | 29 979,957 | 0,00 | 29 979,957 | 29 979,957 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 29 979,957 | 0,00 | 29 979,957 | 29 979,957 |
| 1.4 | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по программе | 29 979,957 | 0,00 | 29 979,957 | 29 979,957 |